Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 11

з професії 7122 "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно до запропонованого варіанту Вам  необхідно:

1. Підібрати необхідний інструмент.

2. Правильно організувати робоче місце.

3. Підібрати компоненти розчину та приготувати розчин.

4. Виконати цегляну кладку.

| Варіант | Вид роботи | Обсяг робіт | Вид матеріалу |
| --- | --- | --- | --- |
| І | Виконати цегляну кладку кута в 2,0 цеглини впустошовку за однорядною системою пере-в'язки швів. | 0,44м3 | цегла силікатна |
| ІІ | Виконати цегляну кладку простінка в 1,5цегли ни з четвертями під розшивку за однорядною системою перев'язки швів. | 0,52м3 | цегла червона рядова |
| ІІІ | Виконати цегляну кладку колони 2х2 цеглини за трьохрядною системою перев'язки швів під штукатурку. | 0,38м3 | цегла керамічна |

Термін виконання завдання – 4 години

Креслення до комплексного кваліфікаційного завдання №11

Варіант-1

Варіант -2

Варіант -3

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 12

з професії 7122 "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно до запропонованого варіанту Вам  необхідно:

1. Підібрати необхідний інструмент.

2. Правильно організувати робоче місце.

3. Підібрати компоненти розчину та приготувати розчин.

4. Виконати цегляну кладку.

| Варіант | Вид роботи | Обсяг робіт | Вид матеріалу |
| --- | --- | --- | --- |
| І | Виконати цегляну кладку кута в 1,5 цеглини в пустошовку за багаторядною системою перев'язки швів | 0,40м3 | цегла силікатна модульна |
| ІІ | Виконати цегляну кладку простінка з четвер тями в 1,0 цеглину під розшивку за однорядною системою перев'язки швів | 0,52м3 | цегла глиняна |
| ІІІ | Виконати цегляну кладку колони в 1,5х1,5цег-лини за трьохрядною системою перев'язки швів | 0,36м3 | бетонний камінь |

Термін виконання завдання – 4 години

Креслення до комплексного кваліфікаційного завдання № 12

Варіант -1

Варіант -2

Варіант -3

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 13

з професії 7122 "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно до запропонованого варіанту Вам  необхідно:

1. Підібрати необхідний інструмент.

2. Правильно організувати робоче місце.

3. Підібрати компоненти розчину та приготувати розчин.

4. Виконати цегляну кладку.

| Варіант | Вид роботи | Обсяг робіт | Вид матеріалу |
| --- | --- | --- | --- |
| І | Виконати цегляну кладку кута в 1,0 цеглину впустошовку за багаторядною системою пере-в'язки швів | 0,48м3 | цегла силікатна |
| ІІ | Виконати цегляну кута в 1,5 цеглини за однорядною системою перев'язки швів. | 0,50м3 | цегла червона рядова |
| ІІІ | Виконати перехречення стіни 1,5x1,5 цеглини за однорядною системою перев'язки швів . | 0,46м3 | цегла керамічна |

Термін виконання завдання – 4 години

Креслення до комплексного кваліфікаційного завдання № 13

Варіант -1

Варіант -2

Варіант -3

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 14

з професії 7122 "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно до запропонованого варіанту Вам  необхідно:

1. Підібрати необхідний інструмент.

2. Правильно організувати робоче місце.

3. Підібрати компоненти розчину та приготувати розчин.

4. Виконати цегляну кладку.

| Варіант | Вид роботи | Обсяг робіт | Вид матеріалу |
| --- | --- | --- | --- |
| І | Виконати цегляну кладку колони 510х510 мм. цеглини за трьохрядною системою перев'язки швів під розшивку. | 0,38м3 | цегла силікатна модульна |
| ІІ | Виконат цегляну кладки обмеження стіни в 1,0 цеглину за однорядною системою перев'язки швів | 0,48м3 | цегла глиняна |
| ІІІ | Виконати цегляну кладку колони в 2,5x2,5 цеглини за трьохрядною системою перев'язки швів під розшивку | 0,39м3 | бетонний камінь |

Термін виконання завдання – 4 години

Креслення до комплексного кваліфікаційного завдання № 14

Варіант -1

Варіант -2

Варіант -3

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 15

з професії 7122 "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно до запропонованого варіанту Вам  необхідно:

1. Підібрати необхідний інструмент.

2. Правильно організувати робоче місце.

3. Підібрати компоненти розчину та приготувати розчин.

4. Виконати цегляну кладку.

| Варіант | Вид роботи | Обсяг робіт | Вид матеріалу |
| --- | --- | --- | --- |
| І | Виконати цегляну кладку простінка товщиною в 2,0 цеглини впустошовку за однорядною системою перев'язки швів. | 0,45м3 | цегла силікатна |
| ІІ | Виконати цегляну кладку кута в 2,0 цеглини впустошовку за однорядною системою пере-в'язки швів. | 0,42м3 | цегла червона рядова |
| ІІІ | Виконати цегляну кладку колонии в 1,5х2 цегли-ни за трьох рядною системою перев'язки швів . | 0,38м3 | цегла керамічна |

Термін виконання завдання – 4 години

Креслення до комплексного кваліфікаційного завдання № 15

Варіант -1

Варіант -2

Варіант -3

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 16

з професії 7122 "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно до запропонованого варіанту Вам  необхідно:

1. Підібрати необхідний інструмент.

2. Правильно організувати робоче місце.

3. Підібрати компоненти розчину та приготувати розчин.

4. Виконати цегляну кладку.

| Варіант | Вид роботи | Обсяг робіт | Вид матеріалу |
| --- | --- | --- | --- |
| І | Виконати цегляну кладку обмеження стіни в 1,5 цеглини впустошовку за однорядною системою перев'язки швів. | 0,42м3 | цегла силікатна модульна |
| ІІ | Виконати цегляну кладку простінка стіни в 2,0 цеглини за однорядною системою перев'язки швів під розшивку. | 0,46м3 | цегла глиняна |
| ІІІ | Виконати цегляну кладку колони 380х510 цеглини за трьох рядною системою перев'язки швів під штукатурку . | 0,36м3 | бетонний камінь |

Термін виконання завдання – 4 години

Креслення до комплексного кваліфікаційного завдання № 16

Варіант -1

Варіант -2

Варіант -3

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 17

з професії 7122 "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно до запропонованого варіанту Вам  необхідно:

1. Підібрати необхідний інструмент.

2. Правильно організувати робоче місце.

3. Підібрати компоненти розчину та приготувати розчин.

4. Виконати цегляну кладку.

| Варіант | Вид роботи | Обсяг робіт | Вид матеріалу |
| --- | --- | --- | --- |
| І | Виконати цегляну кладку обмеження стіни в 1,0 цеглину за однорядною системою перев'язки швів. | 0,48м3 | цегла силікатна |
| ІІ | Виконати цегляну кладку кута в 2,0 цеглини впустошовку за однорядною системою перев'язки швів. | 0,44м3 | цегла червона рядова |
| ІІІ | Виконати цегляну кладку колони 2,5x2,5 цеглини за трьохрядною системою перев'язки швів під розшивку | 0,38м3 | цегла керамічна |

Термін виконання завдання – 4 години

Креслення до комплексного кваліфікаційного завдання № 17

Варіант -1

Варіант -2

Варіант -3

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 18

з професії 7122 "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно до запропонованого варіанту Вам  необхідно:

1. Підібрати необхідний інструмент.

2. Правильно організувати робоче місце.

3. Підібрати компоненти розчину та приготувати розчин.

4. Виконати цегляну кладку.

| Варіант | Вид роботи | Обсяг робіт | Вид матеріалу |
| --- | --- | --- | --- |
| І | Виконати цегляну кладку обмеження стіни в 1,5 цеглини впустошовку за однорядною системою перев'язки швів. | 0,42м3 | цегла силікатна модульна |
| ІІ | Виконати цегляну кладку простінка в 1,0 цеглину за однорядною системою перев'язки швів під розшивку. | 0,44м3 | цегла глиняна |
| ІІІ | Виконати цегляну кладку простінка з четвертя-ми в 2,0 цеглини впустошовку за трьохрядною системою перев'язки швів. | 0,48м3 | бетонний камінь |

Термін виконання завдання – 4 години

Креслення до комплексного кваліфікаційного завдання № 18

Варіант -1

Варіант -2

Варіант -3

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 19

з професії 7122 "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно до запропонованого варіанту Вам  необхідно:

1. Підібрати необхідний інструмент.

2. Правильно організувати робоче місце.

3. Підібрати компоненти розчину та приготувати розчин.

4. Виконати цегляну кладку.

| Варіант | Вид роботи | Обсяг робіт | Вид матеріалу |
| --- | --- | --- | --- |
| І | Виконати обмежяння стіни товщиною в 1,0 цеглину впустошовку за багаторядною системою перев'язки швів. | 0,50м3 | цегла силікатна |
| ІІ | Виконати цегляну кладку кута в 1,5 цеглини за багаторядною системою перев'язки швів. | 0,44м3 | цегла червона рядова |
| ІІІ | Виконати цегляну кладку стіни в 1, 5 цеглини з обмеженням під штукатурку за однорядною системою перев'язки швів . | 0,49м3 | цегла керамічна |

Термін виконання завдання – 4 години

Креслення до комплексного кваліфікаційного завдання № 19

Варіант -1

Варіант -2

Варіант -3

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 20

з професії 7122 "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно до запропонованого варіанту Вам  необхідно:

1. Підібрати необхідний інструмент.

2. Правильно організувати робоче місце.

3. Підібрати компоненти розчину та приготувати розчин.

4. Виконати цегляну кладку.

| Варіант | Вид роботи | Обсяг робіт | Вид матеріалу |
| --- | --- | --- | --- |
| І | Виконати цегляну кладку колони 1,5х1,5 цег-лини впустошовку за трьохрядною системою перев'язки швів. | 0,36м3 | цегла силікатна модульна |
| ІІ | Виконати цегляну кладку простінка з четверттями в 1,0 цеглину за однорядною системою перев'язки швів . | 0,48м3 | цегла глиняна |
| ІІІ | Виконати цегляну кладку примикання стіни в 1,0 цеглину за однорядною системою перев'яз-ки швів впустошовку. | 0,42м3 | бетонний камінь |

Термін виконання завдання – 4 години

Креслення до комплексного кваліфікаційного завдання № 20

Варіант -1

Варіант -2

Варіант -3