Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 1

з професії 7122  "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила  охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | однорядна | однорядна | однорядна |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: довжина висота | 3 м 2,7 м | 2,5 м 2,5 м | 2,5 м 2 м |

Схема порядової розкладки цегли.

1 ряд

Термін виконання завдання — 4 години

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 2

з професії 7122  "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | однорядна | однорядна | однорядна |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: довжина висота | 5 м 2,5 м | 6 м 2,6 м | 7 м 2,7 м |

Схема порядової розкладки цегли.

1 ряд

Термін виконання завдання - 4 години

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 3

з професії 7122  "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | однорядна | однорядна | однорядна |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
|  | Розміри кладки: довжина висота | 7 м 2,7 м | 8 м 2,8 м | 10 м 2,5 м |

Схема порядової розкладки цегли.

1 ряд

Термін виконання завдання - 4 години

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 4

з професії 7122  "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| і | Система перев'язки кладки | однорядна | однорядна | однорядна |
|  | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: довжина висота | 6 м 2,5 м | 8 м 2,7 м | 10 м 2,8 м |

Схема порядової розкладки цегли.

1 ряд

Термін виконання завдання - 4 години

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 5

з професії 7122  "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | однорядна | однорядна | однорядна |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: довжина висота | 6 м 2,5 м | 8 м 2,7 м | 10 м 3 м |

Схема порядової розкладки цегли.

1 ряд

Термін виконання завдання - 4 години

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 6

з професії 7122  "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | однорядна | однорядна | однорядна |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: довжина висота | 6 м 2,5 м | 7 м 2,7 м | 8 м 2,8 м |

Схема порядової розкладки цегли.

1 ряд

Термін виконання завдання - 4 години

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 7

з професії 7122  "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції,

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | ІІ варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | однорядна | однорядна | однорядна |
| 2, | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: довжина висота | 4 м 2,7 м | 5 м 2,8 м | 6 м 3 м |

Схема порядової розкладки цегли.

1 ряд

Термін виконання завдання — 4 години

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 8

з професії 7122  "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | однорядна | однорядна | однорядна |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: довжина висота | 5 м 2,5 м | 7 м 2,7 м | 8 м 2,8 м |

Схема порядової розкладки цегли.

1 ряд

Термін виконання завдання — 4 години

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 9

з професії 7122  "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | однорядна | однорядна | однорядна |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: довжина висота | 2,5 м 2,5 м | 3 м 2,7 м | 5 м 2,8 м |

Схема порядової розкладки цегли.

1 ряд

Термін виконання завдання — 4 години

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 10

з професії 7122  "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | однорядна | однорядна | однорядна |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: довжина висота | 4 м 2,5 м | 6 м 2,5 м | 8 м 2,7 м |

Схема порядової розкладки цегли.

1 ряд

Термін виконання завдання - 4 години

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 11

з професії 7122  "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | однорядна | однорядна | однорядна |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: довжина висота | 5 м 2,5 м | 6 м 2,7 м | 8 м 2,7 м |

Схема порядової розкладки цегли.

1 ряд

Термін виконання завдання - 4 години

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 12

з професії 7122  "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | однорядна | однорядна | однорядна |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: довжина висота | 7 м 2,5 м | 8 м 2,6 м | 10 м 2,7 м |

Схема порядової розкладки цегли.

1 ряд

Термін виконання завдання - 4 години

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 13

з професії 7122  "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | однорядна | однорядна | однорядна |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: довжина висота | 5 м 2 м | 6 м 2,2 м | 8 м 2,5 м |

Схема порядової розкладки цегли.

1 ряд

Термін виконання завдання - 4 години

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 14

з професії 7122  "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | однорядна | однорядна | однорядна |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: довжина висота | 4 м 1,5 м | 6 м 2 м | 7 м 2,2 м |

Схема порядової розкладки цегли.

1 ряд

Термін виконання завдання - 4 години

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 15

з професії 7122  "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | однорядна | однорядна | однорядна |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: довжина висота | 3 м 2,5 м | 5 м 2,7 м | 7 м 3 м |

Схема порядової розкладки цегли.

1 ряд

Термін виконання завдання - 4 години

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 16

з професії 7122  "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | однорядна | однорядна | однорядна |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | вшдрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: довжина висота | 4 м 2 м | 6 м 2,3 м | 8 м 2,5 м |

Схема порядової розкладки цегли.

1 ряд

Термін виконання завдання - 4 години

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 17

з професії 7122  "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | однорядна | однорядна | однорядна |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: довжина висота | 5 м 3 м | 7 м 2,7 м | 10 м 2,5 м |

Схема порядової розкладки цегли.

1 ряд

Термін виконання завдання - 4 години

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 18

з професії 7122  "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | багаторядна | багаторядна | багаторядна |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: довжина висота | 5 м 2 м | 6 м 2,5 м | 7 м 2,7 м |

Схема порядової розкладки цегли.

| 1 ряд | 2, 4 ряди | 3 ряд |
| --- | --- | --- |

Термін виконання завдання - 4 години

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 19

з професії 7122  "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | багаторядна | багаторядна | багаторядна |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: довжина висота | 4 м 2,2 м | 5 м 2,4 м | 7 м 2,5 м |

Схема порядової розкладки цегли.

| 1 ряд | 2 ряд | 3, 5 ряди | 4 ряд |
| --- | --- | --- | --- |

Термін виконання завдання - 4 години

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 20

з професії 7122  "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | багаторядна | багаторядна | багаторядна |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: довжина висота | 5 м 2 м | 6 м 2,3 м | 7 м 2,4 м |

Схема порядової розкладки цегли.

| 1 ряд | 2 ряд | 3, 5 ряди | 4 ряд |
| --- | --- | --- | --- |

Термін виконання завдання - 4 години

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 21

з професії 7122  "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | трьохрядна | трьохрядна | трьохрядна |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: висота | 2,5 м | 2,7 м | 3 м |

Схема порядової розкладки цегли.

| 1 ряд | 2 ряд | 3 ряд |
| --- | --- | --- |

Термін виконання завдання - 4 години

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №22

з професії 7122  "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | трьохрядна | трьохрядна | трьохрядна |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: висота | 2 м | 2,3 м | 2,5 м |

Схема порядової розкладки цегли.

| 1 ряд | 2 ряд | 3 ряд |
| --- | --- | --- |

Термін виконання завдання - 4 години

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 23

з професії 7122  "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | трьохрядна | трьохрядна | трьохрядна |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: висота | 1,5 м | 1,7 м | 2 м |

Схема порядової розкладки цегли.

| 1 ряд | 2 ряд | 3 ряд |
| --- | --- | --- |

Термін виконання завдання - 4 години

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 24

з професії 7122  "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | трьохрядна | трьохрядна | трьохрядна |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: висота | 1,6 м | 1,8 м | 2,2 м |

Схема порядової розкладки цегли.

| 1 ряд | 2 ряд | 3 ряд |
| --- | --- | --- |

Термін виконання завдання - 4 години

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 25

з професії 7122  "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | трьохрядна | трьохрядна | трьохрядна |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: висота | 2,5 м | 2,7 м | 3 м |

Схема порядової розкладки цегли.

| 1 ряд | 2 ряд | 3 ряд |
| --- | --- | --- |

Термін виконання завдання - 4 години

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 26

з професії 7122  "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | трьохрядна | трьохрядна | трьохрядна |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: висота | 2,5 м | 2,7 м | 3 м |

Схема порядової розкладки цегли.

| 1 ряд | 2 ряд | 3 ряд |
| --- | --- | --- |

Термін виконання завдання - 4 години

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 27

з професії 7122  "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | трьохрядна | трьохрядна | трьохрядна |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: висота | 2,4 м | 2,5 м | 2,7 м |

Схема порядової розкладки цегли.

| 1 ряд | 2 ряд | 3 ряд |
| --- | --- | --- |

Термін виконання завдання — 4 години

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 28

з професії 7122  "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | липецька | липецька | липецька |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: довжина висота | 4 м 2,5 м | 5 м 2,7 м | 7 м 2,8 м |

Схема порядової розкладки цегли.

| 1 ряд | 2 ряд | 3 ряд |
| --- | --- | --- |

Термін виконання завдання - 4 години

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 29

з професії 7122  "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | липецька | липецька | липецька |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: висота | 2,5 м | 2,7 м | 3 м |

Схема порядової розкладки цегли.

| 1 ряд | 2 ряд | 3 ряд |
| --- | --- | --- |

Термін виконання завдання - 4 години

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання № 30

з професії 7122  "Муляр"

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | липецька | липецька | липецька |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: довжина висота | 5 м 2,7 м | 7 м 2,5 м | 4 м 2,8 м |

Схема порядової розкладки цегли.

| 1 ряд | 2 ряд | 3 ряд |
| --- | --- | --- |

Термін виконання завдання - 4 години

КОМПЛЕКСНЕ КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № 31

З ПРОФЕСІЇ 7122 „МУЛЯР"

(Професійно-теоретична підготовка)

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | липецька | липецька | липецька |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: висота | 1 ряд | 2,3 ряд | 2,5 ряд |

Схема порядової розкладки цегли.

| 1 ряд | 2 ряд | 3 ряд |
| --- | --- | --- |

Термін виконання завдання - 4 години

КОМПЛЕКСНЕ КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № 32

З ПРОФЕСІЇ 7122 „МУЛЯР"

(Професійно-теоретична підготовка)

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | однорядна | однорядна | однорядна |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
|  | Розміри кладки: довжина висота | 10 м 2,5 м | 7 м 2,7 м | 8 м 2,8 м |

Схема порядової розкладки цегли.

1 ряд

Термін виконання завдання - 4 години

КОМПЛЕКСНЕ КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № 33

З ПРОФЕСІЇ 7122 „МУЛЯР"

(Професійно-теоретична підготовка)

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| і | Система перев'язки кладки | однорядна | однорядна | однорядна |
|  | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: довжина висота | 10 м 2,8 м | 8 м 2,7 м | 6 м 2,5 м |

Схема порядової розкладки цегли.

1 ряд

Термін виконання завдання - 4 години

КОМПЛЕКСНЕ КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № 34

З ПРОФЕСІЇ 7122 „МУЛЯР"

(Професійно-теоретична підготовка)

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила охорони праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | однорядна | однорядна | однорядна |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: довжина висота | 8 м 2,8 м | 6 м 2,5 м | 7 м 2,7 м |

Схема порядової розкладки цегли.

1 ряд

Термін виконання завдання - 4 години

КОМПЛЕКСНЕ КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № 35

З ПРОФЕСІЇ 7122 „МУЛЯР"

(Професійно-теоретична підготовка)

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції,

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила безпеки праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | ІІ варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | однорядна | однорядна | однорядна |
| 2, | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: довжина висота | 6 м 3 м | 4 м 2,7 м | 5 м 2,8 |

Схема порядової розкладки цегли.

1 ряд

Термін виконання завдання — 4 години

КОМПЛЕКСНЕ КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № 36

З ПРОФЕСІЇ 7122 „МУЛЯР"

(Професійно-теоретична підготовка)

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила безпеки праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | однорядна | однорядна | однорядна |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: довжина висота | 8 м 2,7 м | 5 м 2,5 м | 6 м 2,7 м |

Схема порядової розкладки цегли.

1 ряд

Термін виконання завдання - 4 години

КОМПЛЕКСНЕ КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № 37

З ПРОФЕСІЇ 7122.2 „МУЛЯР"

(Письмова частина)

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила безпеки праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | однорядна | однорядна | однорядна |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: довжина висота | 10 м 2,7 м | 7 м 2,5 м | 8 м 2,6 м |

Схема порядової розкладки цегли.

1 ряд

Термін виконання завдання - 4 години

КОМПЛЕКСНЕ КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № 38

З ПРОФЕСІЇ 7122.2 „МУЛЯР"

(Письмова частина)

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила безпеки праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | багаторядна | багаторядна | багаторядна |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
| 3. | Розміри кладки: довжина висота | 6 м 2,5 м | 7 м 2,7 м | 5 м 2 м |

Схема порядової розкладки цегли.

| 1 ряд | 2, 4 ряди | 3 ряд |
| --- | --- | --- |

Термін виконання завдання - 4 години

КОМПЛЕКСНЕ КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № 39

З ПРОФЕСІЇ 7122.2 „МУЛЯР"

(Письмова частина)

Ви працюєте муляром третього розряду і отримали завдання на зведення даної цегляної конструкції (креслення додається).

Відповідно отриманого креслення та табличних даних:

- Накресліть наступний ряд кладки для заданої конструкції.

- Підберіть та обґрунтуйте необхідний інструмент для зведення даної конструкції.

- Дайте характеристику матеріалів необхідних для зведення даної конструкції.

- Опишіть технологічну послідовність виконання заданої конструкції (розкладка цегли, розстилання розчину, спосіб кладки, товщина швів горизонтальних і вертикальних).

- Опишіть методи контролю під час зведення даної конструкції.

- Виконайте економічні розрахунки (об'єм кладки, кількість цегли і розчину) згідно вказаних розмірів.

- Вкажіть правила безпеки праці при виконанні кам'яних робіт на будівництві.

| № п/п | Табличні дані | І варіант | II варіант | III варіант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система перев'язки кладки | однорядна | однорядна | однорядна |
| 2. | Спосіб кладки | впустошовку | впідрізку | під розшивку |
|  | Розміри кладки: довжина висота | 6 м 2,6 м | 7 м 2,7 м | 5 м 2,5 м |

Схема порядової розкладки цегли.

1 ряд

Термін виконання завдання - 4 години